## Slide 1
VR 개발 준비하기
HTC VIVE 설치
SS Odyssey 설치
1

## Slide 2
VIVE 설치
2

## Slide 3
VIVE 설치
1. 개발 기기
가상 현실 개발은 따로 개발 기기가 필요함
  대표적으로 HTC VIVE나 삼성 GEAR VR등의 기기가 있음

## Slide 4
* VIVE 헤드셋 소개
헤드셋은 VR 환경에서 창문 역할을 합니다. 헤드셋에는 베이스 스테이션에서 추적하는 센서가 있습니다.
카메라 렌즈
트래킹 센서
헤드셋 단추
상태등
렌즈 거리 손잡이
1. 개발 기기_ VIVE 하드웨어 (VIVE 헤드셋)
VIVE 설치
4

## Slide 5
오디오 케이블 커넥터
벨크로 밴드
외부 쉘
조절 다이얼
쿠션
벨크로 케이블 타이
이어폰
이어폰 높이 조절 장치
1. 개발 기기_ VIVE 하드웨어 (VIVE 디럭스 오디오 스트랩)
* VIVE 디럭스 오디오 스트랩 소개
VIVE 디럭스 오디오 스트랩을 사용하면 통합된 이어폰을 통해 고품질 사운드로 VIVE VR 시스템을 더욱 실감 나게 즐길 수 있습니다.
VIVE 설치
5

## Slide 6
전원 포트
채널 단추
채널 표시기(매립형)
동기화 케이블 포트(옵션)
Micro-USB 포트(펌웨어 업데이트용)
앞면
상태등
* VIVE 베이스 스테이션 소개
베이스 스테이션은 VR 경험을 위한 360도 모션 추적 제공 장치입니다.
1. 개발 기기_ VIVE 하드웨어 (VIVE 베이스 스테이션)
VIVE 설치
6

## Slide 7
* VIVE 컨트롤러 소개
컨트롤러를 사용하여 가상 현실(VR) 세계의 개체와 상호 작용하며, 베이스 스테이션에서 추적하는 센서가 있습니다
1. 개발 기기_ VIVE 하드웨어 (VIVE 컨트롤러)
메뉴 단추
트랙패드
시스템 단추
상태등
Micro-USB 포트
트래킹 센서
트리거
그립단추
VIVE 설치
7

## Slide 8
1. 스팀 설치
- 스팀 가입 (www.steampowered.com)
- 계정생성 & 로그인
- SteamVR 설치 (VR 카테고리) -> SteamVR
2. Steam VR 설치
- VIVE 연결
베이스스테이션 (센서) 1개 설치 시
A채널
베이스스테이션 2개 설치 시(무선) B&C
베이스스테이션 2개 설치 시(유선) A&B - 수신율 ↑
- 라이브러리에서 Steam VR 실행
3. Steam VR 방설정
'서있는 자세 설정 시'
- '서있는 자세' 설정
- 헤드셋 위치 수신 확인
- 가운데 조정 (Recenter)
- 바닥 위치 조정 (cm)
'룸스케일 설정 시'
- '방 크기' 설정
- HMD & 컨트롤러 수신 체크
- 컨트롤러 트리거버튼을
모니터 위치로 누름
- 컨트롤러 2개를 바닥에 내려놓고
바닥 조정
2. Vive 상세 설치 과정
VIVE 설치
동영상 기계 설치 : https://youtu.be/NHyqNLRlbeg (5m 16s)
S/W 설치 : https://youtu.be/6umYHqcw_Kg (6m 28s)

## Slide 9
Odyssey 설치
Odyssey 설치
9

## Slide 10: II. HMD SS Odyssey 상세 설치 절차
PC Windows 10, Mixed Reality 포털 지원, Bluetooth UBS 지원
- 블루투스 ID 확인 (DESKTOP-71QHSR2)
HMD를 PC와 연결한다.
- USB, HDMI 연결
Mixed Reality 포털 앱을 실행시켜 절차에 따라 HMD를 인식시킨다.
- 인식이 되지 않을 경우 2번을 다시 실행하고 HMD 쓴 상태에서 HMD 화면에
나오는 지시대로 동작을 수행한다. (정면 물체를 직시하고 좌우를 바라본다.)
SteamVR로 로그인 한 후, Windows Mixed Reality for SteamVR 다운받아 설치한다.
Windows Mixed Reality for SteamVR 실행시킨다.
Unity를 실행하여 프로젝트를 로딩하여 실행시켜서
HMD와 Controller가 정상적으로 작동하는지 확인한다.
Odyssey 설치
10

## Slide 11
1. 오디세이 연결(USB, HDMI 연결) 후 Mixed Reality 포털 설치
2. Controller를 Bluetooth와 연결 후 아래와 같이 “연결됨＂을 확인
II. HMD SS Odyssey 상세 설치 절차
Odyssey 설치
11

## Slide 12
1. Steam 설치 (Steam 미설치시)
2. Steam 로그인 후 SteamVR 설치 (SteamVR 미설치시)
II. HMD SS Odyssey 상세 설치 절차
Odyssey 설치
12

## Slide 13: II. HMD SS Odyssey 상세 설치 절차
3. Steam VR 로그인 SteamVR 실행, Mixed Reality for Steam VR 실행
Odyssey 설치
13

## Slide 14
4. VR 준비 완료
II. HMD SS Odyssey 상세 설치 절차
Odyssey 설치
Odyssey 소개 동영상 : https://youtu.be/QQ48n76_SRc 8m 3s
Odyssey 설치 동영상 : https://youtu.be/9LQuM_NJNoQ 5m 28s
14

## Slide 15: II. HMD SS Odyssey 상세 설치 절차
5. VR Monitor를 바탕화면이나 작업표시줄에 만들어 놓으면 Steam 로그인하지 않아도 됨.
경로 : (스팀 설치 시 경로를 바꾸지 말 것) C:\ProgramFiles(x86)\Steam\steamapps\common\SteamVR\bin\win64
Odyssey 설치
15

## Slide 16: II. HMD SS Odyssey 상세 설치 절차
6. HMD 화면에 실행한 게임 화면이 나타나지 않을 경우 조치 방법
가. “Mixed Reality 포털”을 먼저 실행한 후 “steamVR”을 실행한다.
나. Unity Project 화면에서 Edit->ProjectSetting->Player->XR Seeeting에서 “VR check”함.
Odyssey 설치
16